## Slide 1: 输入文件 StaticSettings.json
“capacity_passengers”: {车辆编号：最大乘客数}
“capacity_packages”:{车辆编号：最大货物数}
“travel_cost”:{车辆编号：单位时间的成本}
“travel_time”:{站点：{站点：时间}}

## Slide 2: 输入文件 OrderSettings.json
“1”订单编号:{
“startstation”开始站点: 1001,
“endstation”结束站点: 6001,
“number_passengers”乘客数: 2,
“number_packages”货物数: 0,
“starttime_earliest”最早出发时间: 10,
“starttime_lastest”最晚出发时间: 20,
“endtime_earliest”最早到达时间: 100,
“endtime_lastest”最晚到达时间: 110,
“profit”利润: 40
}
开始站点和结束站点实际值为除以千取整，后面是copy用作区分的；输入文件中的站点都是除以千取整
订单的开始结束时间记得要符合路网行驶时间，不能瞬移之类的
同一个订单不能同时有乘客数和货物数，如果订单同时存在乘客和货物，需要拆分成两个订单
最早到达时间可以为0
利润的计算还没确定，随便整一个符合逻辑的函数就可以

## Slide 3: 路网
1
2
3
5
6
7
9
10
11
4
8
12
13
14
15
16
现在的数据输入不是按照这个路网编的，仅作参考
-1
9999
行驶时间：
蓝线 15
橘色线 16
上下客站点：1-16
车场：-1
货物中转站：9999
通过设置cost实现不能从9999绕行
必须是6-10-11；不能是6-9999-11

## Slide 4: 场景设置
三种大场景。固定货物的时刻表路线，灵活人的需求；固定人的时刻表路线，灵活货的需求；货物和人都是灵活的。如何将固定时刻表路线体现在输入中：Xvij=1，以及ij的时间窗，时间窗可以松一些，这样才能插入灵活的需求。
多种小场景
  不同的车型：暂定为纯人车、纯货车、大人货车，小人货车
  不同的时间段：这个还没想好
  不同的紧急程度：时间窗较紧的人，时间窗较紧的货
  未完待续。。。。
大小场景排列组合。每种排列组合下，还要区分输入的数量。探究饱和状态下的规律，以及饱和状态前的趋势。每个场景计算时间不宜过长，结果突出进行了很多很多很多场景的测试。

## Slide 5: 场景设置-三种大场景
三种大场景。固定货物的时刻表路线，灵活人的需求；固定人的时刻表路线，灵活货的需求；货物和人都是灵活的。如何将固定时刻表路线体现在输入中：Xvij=1，以及ij的时间窗，时间窗可以松一些，这样才能插入灵活的需求。

## Slide 6: Q
最小车队怎么融入

## Slide 7: 样例
1
2
3
4
-1
9999
5
5
5
5
5
5
Capacity：
1：10+10
2：10+10
Travel cost：
1：1 2：1

## Slide 8
1
2
3
4
-1
9999
5
5
5
5
5
5
Capacity：
1：10+10
2：10+10
Travel cost：
1：1 2：1
最优路径：
车1： -1 ---- 订单1（1-2）----订单2（2-4）---- -1
车2：无
最优解：175
"1":{
"startstation": 1001,
"endstation": 2001,
"number_passengers": 2,
"number_packages": 0,
"starttime_earliest": 10,
"starttime_lastest": 20,
"endtime_earliest": 0,
"endtime_lastest": 110,
"profit": 100
}
“2":{
"startstation": 2002,
"endstation": 4001,
"number_passengers": 2,
"number_packages": 0,
"starttime_earliest": 110,
"starttime_lastest": 120,
"endtime_earliest": 0,
"endtime_lastest": 150,
"profit": 100
}
未校核站点2等待；
未校验最早到达（到达后能否原地等待）
未校验转运
未校验容量
校验基本

## Slide 9
1
2
3
9999
100
5
5
100
Capacity：
1：10+10
2：10+10
Travel cost：
1：1 2：1
转运路径：
车1： -1 ---- 1（接货）----9999（放货）---- -1
车2：-1----9999（接货）----订单2（2-3）---- -1
解：1000-15-215
"1":{
"startstation": 1001,
"endstation": 3001,
"number_passengers": 0,
"number_packages": 5,
"starttime_earliest": 00,
"starttime_lastest": 40,
"endtime_earliest": 0,
"endtime_lastest": 160,
"profit": 500
}
“2":{
"startstation": 2001,
"endstation": 3002,
"number_passengers": 0,
"number_packages": 5,
"starttime_earliest": 00,
"starttime_lastest": 60,
"endtime_earliest": 0,
"endtime_lastest": 250,
"profit": 500
}
未校验转运
未校验容量
校验转运
-1
5
5
5
100
5